各条产线简介

（一）1#、2#50MW发电简介

1.概况：原唐山国丰钢铁有限公司2X50MW煤气发电项目，项目总投资3.1亿元，年创效2.8亿元，主要工艺是充分利用南区现有5座450m³高炉和2座1780m³高炉的生产富余煤气进行发电，机组额定功率2X50mw/h，发电全部自产自用。该项目投产后，年可发电6.17亿度，节约标煤26.8万吨。同时，年可减少二氧化碳排放量67万吨，减少二氧化硫排放量1.5万吨，公司自发电量达到总耗电量的62%，并满足城区供暖。

项目工厂设计由唐山钢铁国际工程技术有限公司负总责，50MW发电项目包括两期工程：一期项目2011年投产，二期项目2012年投产，工程设计由九源天能工程技术有限公司总负责，工程施工由湖南投资设备有限公司总负责投产运行后，充分提高资源和能源的利用效率。

2.主要工艺流程：

3.主要设备参数：

（1）汽轮机

汽轮机型号：N50-8.83-9

进气压力：8.34/8.83/9.32MPa

进气温度：525/535/540℃

额定转速：3000r/min

给水温度：219.26℃/夏季222.4℃

额定工况：50MW

额定进气量：184t/h

排气压力：6.66kPa/夏季11.8 kPa

安装日期：2011年7月

制造厂家：南京汽轮电机（集团）有限责任公司

（2）发电机

发电机型号：QFW-60-2

额定功率：60MW

额定电压：10.5kv

额定电流：4124A

额定转速：3000r/min

额定容量：75MVA

功率因数：0.8

励磁电流：796A

绝缘等级：F

使用等级：B

接法：Y

频率：50HZ

制造厂家：南京汽轮电机（集团）有限责任公司

（3）锅炉

锅炉型号：JG-220/9.8-Q

过热蒸汽压力：9.8MPa

给水温度：215℃

额定出力：220t/h

过热蒸汽出口温度：540℃

锅炉效率：89.9%

汽包压力：11.27MPa

省煤器出口温度：282.2℃

排烟温度：140℃

制造厂家：江西江联能源环保股份有限公司

（4）锅炉送风机

型号：G4-73N013D

技术参数：流量110000m3 全压4696pa 转速1450r/min

制造厂家：宁波风机有限公司

（5）送风机电机

型号：YKK4002-4

技术参数：220KW 10000V 16.3A  1485r/min

制造厂家：西安泰富西玛电机

（6）引风机

型号：Y130-24AN23D

技术参数：流量390000m3 全压4490pa 转速960r/min

制造厂家：宁波风机有限公司

（7）引风机电机

型号：YKK5005-6

技术参数：710KW 10000V 51.9A  990r/min

制造厂家：西安泰富西玛电机

（8）其它配套附属：

1#、2#50MW配套水泵房、35KV变电站、南首站、天车等。

（二）3#50MW发电简介

1.概况：原唐山国丰钢铁有限公司3#50MW煤气发电项目，该项目于2017年立项，2018年7月投产，项目总投资2.1亿元，主要工艺是充分利用南区现有5座450m³高炉和2座1780m³高炉的生产富余煤气进行发电，机组额定功率50mw/h，发电全部自产自用。该项目投产后，年可发电4.16亿度，年创效2.1亿元，项目工厂设计由唐山钢铁国际工程技术有限公司负总责，工程设计施工由九源天能工程技术有限公司总负责，投产运行后，充分提高资源和能源的利用效率。

2.主要工艺流程：

3.主要设备参数：

（1）锅炉

锅炉型号：JG-175/18.7-2

额定蒸发量：175t/h   额定流量：141.5t/h

额定蒸汽压力：18.7Mpa蒸汽进/出口压力：2.5/2.25Mpa

额定蒸汽温度：540℃  蒸汽进/出口温度：325/540℃

（2）送风机

送风机型号：G5-47-12-K1

流量：85000m³/h  全压：5300Pa  功率：185kw

转速：1450r/min  温度：20℃    介质密度：1.2kg/m³

配套电机：YBPT3 315L2-4W电压：380V

电流：332A       频率：50Hz  IP:55

转速：1490r/rin  功率因数：0.89

效率：95.0％     155级绝缘        Ex:dⅡBT4Gb

（3）引风机

引风机型号：Y5-47-K1A

流量：285000m³/h  全压：4700Pa  功率：500kw

转速：960r/min  温度：145℃    介质密度:0.841kg/m³

配套电机YPT 450-6 电压：10kV   电流：37A  频率：50Hz

IP:55           转速：993r/rin  功率因数：0.83

工作制：S1     155级绝缘       加热器电压：220V

加热器功率：400W        冷却方式：IC666

（4）高温超高压再热凝汽式汽轮机

型号：N50-13.2/535/535

技术参数;

额定功率：50MW              额定转速：3000r/min

主蒸汽压力：13.2Mp          主蒸汽温度:535℃

再热蒸汽压力：2.079Mpa      再热蒸汽温度：535℃

额定背压：7.0kpa                冷却水温：27℃

制造厂家：

南京汽轮电机（集团）有限责任公司

（5）汽轮发电机

型号：QFW-55-2A-55MW

技术参数：

额定功率：55MW，               额定电压：10.5KV，

额定电流：3558A，                额定容量：64.7MVA

功率因数：0.85，                   励磁电流：651A，

额定转速：3000r/min ，       频率：50Hz

制造厂家：

南京汽轮电机（集团）有限责任公司

（6）交流无刷励磁机

型号：TFLW218-3000A

技术参数：

额定功率：218KW，              额定电压：260V

额定电流：839A              额定转速：3000r/min

额定频率：150Hz，               励磁电压：61.2V

励磁电流：6.65A

制造厂家：

南京汽轮电机（集团）有限责任公司

（7）永磁发电机

型号：TFY2.85-3000C

技术参数：

相数：1，                    容量：2.85KVA，

励磁方式：永磁，             额定频率：400Hz

额定电压：190V，             额定电流：15A，

功率因数：0.9，              额定转速：3000r/min

制造厂家：

南京汽轮电机（集团）有限责任公

（8）其它配套附属：

配套水泵房、化学水站、配电室等。

（三）原唐山国丰1#1450薄板轧线简介

原唐山国丰1#1450薄板轧线于2006年1月投产，投资约18亿元，年产200万吨热轧带钢钢卷。使用板坯（厚度135mm）×（宽度600～1300mm）×（定尺坯长9000～15600mm），板坯最大单重21吨，主要生产镀锌板、超深冲板、结构钢、无取向硅钢、低碳钢、汽车大梁用钢、510L管线钢等品种，产品规格为：

带钢厚度：1.2～12.7mm

带钢宽度：600～1300mm

钢卷内径：Ф762mm

钢卷外径：Ф1850mm（max）

钢卷重量：21t（max）

轧线主要设备组成有：蓄热式步进加热炉、粗轧前高压水除鳞装置、立辊轧机、四辊粗轧机、废品推出装置、热卷箱、切头尾飞剪、精轧前高压水除鳞装置、F1～F6精轧机组、层流冷却装置、地下卷取机、卸卷小车、步进运输机、钢卷检查线等。另设置有测厚仪、测宽仪、凸度仪、平直度仪、高温计等检测仪表，以及自动打捆机、自动打号机等设备。

其中：加热炉由北京北岛设计建设，中冶华天进行升级改造；从粗轧除鳞机至钢卷运输线由DANIEL工艺技术总负责，二重分包设备设计和制造；传动及自控由西门子总包；该线轧机电机、液压设备全部为进口。

该生产线于2018年12月28日停产至今，停产前一直正常生产，设备运行正常。

（四）原唐山国丰钢铁有限公司纯净水厂简介

项目产品：桶装水和瓶装水两个产品为主。

项目规模：一条生产规模为10m3/h的纯净水生产和罐装能力的生产线。该生产线主体工艺设备包括10m3/h双级反渗透设备一套、400—500桶/h桶装全自动灌装线和5000—6000瓶/h瓶装全自动灌装线各一条及配套辅助设备、化验室设备等。

项目占地：总建筑面积1695.90m2，其中制水车间1536.06m2，辅助用房159.94m2。

项目建设周期：5个半月（2014年6月13日至11月25日）

（五）铁水罐车、铁水罐

现场主要是140T的铁水罐、80T的铁水罐及对应的铁水罐车，分批外售或者整体外售都可。

（六）120吨区域精炼炉简介

设备成套单位为西安桃园冶金设备工程有限公司，设备投产时间为2009年3月，中冶天工建设有限公司承建。该套设备主要优点：

1、作业率高、升温速度快、精炼钢品种多、运行可靠、工艺指标先进。

2、机械设备、液压系统、电气设备、计算机控制系统以及配套设备都达到了业界领先水平。其电弧功率大，而且三相平衡，实现最佳功率控制；吹氩搅拌氩气压力和流量根据冶炼钢种及工艺随机调整；设备结构及布置紧凑和合理。

3、主要技术参数如下：

冶炼周期～33min，钢包最大钢量 132t(钢液上净空600mm)钢包平均钢水量130t。

| 序号 | 名 称 | 单 位 | 参 数 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 钢 包 | 钢包工程容量 | t | 120 | Min.90, Max.140 |
|  |  | 自由空间高度 | mm | 900 | 120t钢液面 |
|  |  | 钢包壳上口直径 | mm | 3560 |  |
|  |  | 钢包总高度 | mm | 4560 |  |
|  |  | 钢包耳轴中心距 | mm | 4400 |  |
| 2 | 钢 包 车 | 行走速度 | m/min | 3-25 |  |
|  |  | 定位精度 | mm | ±10 |  |
|  |  | 额定载重量 | t | 230 |  |
|  |  | 驱动方式 |  | 机械式 | 交流变频调速 |
| 3 | 加 热 装 置 | 电极直径 | mm | Ф450 | UHP石墨电极 |
|  |  | 电极分布园直径 | mm | ≤Ф750 |  |
|  |  | 电极最大行程 | mm | 2800 |  |
|  |  | 电极升/降速度 | m/min | 4.5/3（5）/（4.5） | 自动/手动 |
| 4 | 钢水升温速率 | ℃/min | 5．0 |  |
| 5 | 精 炼 炉 变 压 器 | 额定容量 | MVA | 21 |  |
|  |  | 一次电压 | KV | 35 |  |
|  |  | 二次电压 | V | 360-323-260 | 11级（前5级恒功率，后6级恒电流） |
|  |  | 二次额定电流 | KA | 37.5 |  |
|  |  | 调压方式 |  |  | ABB有载调压 |
|  |  | 冷却方式 |  |  | 强迫油循环水冷 |
|  |  | 出线方式 |  |  | 内封侧出线 |
| 6 | 短网阻抗 | 阻抗 | mΩ | ≤2.5 |  |
|  |  | 三相不平衡系数 | % | ≤3.9 |  |
| 7 | 液 压 系 统 | 工作压力 | MPa | ～12 |  |
|  |  | 事故工作压力 | MPa | 8.0 |  |
|  |  | 工作介质 |  | 水-乙二醇 |  |
|  |  | 电极升降调节 |  | 比例阀控制 |  |
|  |  | 油箱容积 | M3 | ～3.0 |  |
|  |  | 油箱材质 |  | 不锈钢 （1Cr18Ni9Ti） | 耐腐蚀 |
| 8 | 氩 气 系 统 | 供气压力 | MPa | ～1.2 |  |
|  |  | 工作压力 | MPa | 0.45-1.0 |  |
|  |  | 氩气纯度 | ％ | 99.99 |  |
|  |  | 最大耗量 | NL/min | 600×1.5 |  |
| 9 | 冷却水系统 | 进水压力 | MPa | 0.4-0.6 |  |
|  |  | 回水压力 | MPa | 0.2-0.3 |  |
|  |  | 耗量 | m3/h | ～320 |  |
|  |  | 进/回水温度 | ℃ | ≤35/55 |  |
| 10 | 加热炉盖 | 提升高度 | mm | ～600 | 有效高度400mm |
|  |  | 裙边高度 | mm | ～200 |  |
|  |  | 炉内气氛 | Pa | 20～50 |  |
| 11 | 气动系统 | 压力 | Mpa | 0.4～0.6 |  |
|  |  | 耗量 | Nm3/min | 1.5 |  |
| 12 | 合金加料装置 | 料仓数量 |  | 12 |  |
|  |  | 料仓容积 | m3 | 8×6 m3+4×10m3 |  |
|  |  | 给料方式 |  | 振动给料 |  |
|  |  | 受料斗容积 | m3 | 1.5 |  |
| 13 | 炉盖排烟除尘 | 烟气捕捉率 | ％ | ≥95 | 粘渣高度＜100mm |
|  |  | 最大风量 | m3/h | ～130000 | 出口温度≤185℃ |

（七）RH真空精炼炉简介

唐山国丰钢铁有限公司RH真空精炼炉为德国SMS公司制造。2008年7月建设，2009年5月投产，生产能力为年产137.5 万吨钢水。

1.主要设备参数如下：

| 炉容积: 最小: 公称: 最大: | 120 t 125 t 140 t |
| --- | --- |
| 2.生产能力如下： 每个冶炼装置的出钢时间平均: 26分钟 |  |
| 日总计炉次: | 36 |
| 年净工作日: | 300 |
| 钢水的生产能力: 日: 年: | 4,750 t 1,375,000 t |
| RH 处理设备用钢包的自由空间: |  |
| 最小: | 300 毫米 |
| Si-钢种的最小: | 600毫米 |
| 最大: | 1,000毫米 |
| 钢包的主要尺寸: |  |
| 耳轴的尺寸: | 4,400毫米 |

## 3.主要生产品种

| 组号 | 钢种组 | 典型的钢种 | [ 吨/年 ] 一期 | 份额 [ % ] |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 硅钢 | 50W470 – 50W1550 | 137,500 | 10 |
|  |  | (JIS 标准) |  |  |
| 2 | 低碳结构钢 | SPHC, SPHD, SPHE | 345,000 | 25 |
|  |  | (JIS 标准) |  |  |
| 3 | 结构钢 | SS330 – SS540, | 345,000 | 25 |
|  |  | SM400 – SM520 |  |  |
|  |  | (JIS 标准) |  |  |
| 4 | 汽车结构钢 | SAPH310 – SAPH440 | 137,000 | 10 |
|  |  | (JIS 标准) |  |  |
| 5 | 锅炉和压力容器钢 | 20R, 20g, 16MnR, 16Mng (GB 标准) | 68,000 | 5 |
| 6 | 桥梁钢 | 16Mnq, 14MnNbq (GB 标准) | 68,000 | 5 |
| 7 | 管线钢 | X42 – X60 (API 标准) | 68,000 | 5 |
|  | 总计 |  | 1,168,500 | 100.0 |

双工位RH 设备配备有顶枪系统、4个真空级的蒸汽喷射真空泵；抽吸能力：  0.67mbar 550kg/h   气体

80mbar  3200kg/h  气体

4.主要设备如下：

喷枪移动装置 2套、钢包车 2台、钢车升降系统（2套）、喷补车 2台、喷补机 2台 、顶升液压站 1套、热弯管运输车 2台、浸渍管更换车2台、修砌小车台、浸渍管烘烤装置1套、热弯管烘烤装置1套、真空罐预热装置2套、蒸汽喷射真空泵4个、皮带机5套、空投料装置(双工位)套、循环水泵3台套。

（八）450高炉喷煤中速磨简介

450高炉喷煤系统中速磨由北京电力设备总厂生产的二台95G和一台113G组成，分别于2004年1月和6月投入生产。95G中速磨磨煤量为34吨/小时，113G中速磨磨煤量为45吨/小时。

# Text boxes

来自给水平台的水

给水泵

锅炉

除氧器

蒸汽至汽轮机做功

废气回收至热井

发电机生产电能

电力用户

来自给水平台的水

给水泵

锅炉

除氧器

蒸汽至汽轮机做功

废气回收至热井

发电机生产电能

电力用户