## 四川省达州钢铁集团有限责任公司

## 达钢搬迁升级项目-烧结单元-主体工程

## （标段一）招标公告

招标编号：ZB/BQSJ-2022-SJ-018

四川省达州钢铁集团有限责任公司（以下简称：达州钢铁）拟对以下项目进行公开招标，欢迎符合招标条件的单位踊跃参与投标。

一、招标项目内容、招标数量

（一）招标项目名称：达钢搬迁升级项目-烧结单元-主体工程（标段一）。

（二）招标数量：1套（2条烧结生产线）。

（三）项目建设方式：达钢搬迁升级项目-烧结单元-主体工程（标段一）采用EPC总承包方式，承包方承担该工程的设计、设备和材料采购、加工制作、运输、施工（含土建，不含桩基和地勘）、安装、调试、试车、完成性能考核、竣工验收、培训、服务、保修等全过程的总承包交钥匙工程，其中详勘由承包方提供详勘布点，发包方组织做详勘及详勘资料，桩基由承包方设计，发包方组织审查及实施。

（四）建设地址：四川达州东部经济开发区麻柳镇。

二、招标单位简介

达州钢铁兴建于1958年，是当前达州市的大工业企业和利税大户。达州钢铁现有员工5600余人，占地面积225万m2，是冶金行业重点企业、国家高新技术企业，建筑用钢国家标准起草单位。系“国家企业技术中心”、中国冶金产品实物质量“金杯奖”、全国质量诚信标杆典型企业、全国重合同守信用企业，连续十二届获得“四川名牌”称号。

达州钢铁集炼焦化工、烧结、炼铁、炼钢、高速线材、全连轧棒材及机械加工、物流贸易为一体，是我国西部地区重要的优质高强度抗震钢材生产基地，具备年产300万吨钢、350万吨钢材、10万吨优质钒产品、210万吨机焦、20万吨煤化工产品、50万吨甲醇、20万吨二甲醚的综合生产能力。主要产品有“巴山”牌热轧带肋钢筋系列，高速线材和热轧圆钢系列，冶金焦炭、炭黑、工业萘、纯苯、硫酸铵等20余种煤化工产品系列，甲醇、二甲醚等新型能源化工产品系列等，产品畅销全国二十多个省市，深受广大用户青睐。

2020年5月，达州钢铁加入辽宁方大集团实业有限公司（以下简称：方大集团）。方大集团为达州钢铁带来了依法依规、公平公正、适应市场、灵活高效的体制机制。达州钢铁加入方大集团后，公司迎来了高速发展，当年吨钢利润指标成功跻身全国钢铁行业前十名，实现利税超15亿元。方大集团以“党建为魂”的企业文化为指引，坚持“经营企业一定要对政府有利、对企业有利、对职工有利”的企业价值观，推进达州钢铁向专业化、规范化、职业化管理方向迈进。

达州钢铁以成渝双城经济圈、“万达开”川渝统筹发展示范区为依托，正在实施异地搬迁转型发展战略，建成集建筑钢材、钒钛多元复合新材料、优质特种钢、煤焦清洁能源化工为一体的资源综合型利用企业，打造西部极具竞争力的绿色环保型、创新发展型、智慧制造型优质钒钛钢铁示范基地。

三、项目概况与招标范围

（一）主要技术要求。

1.工程主要内容及界面（详见招标邀请函）。

| 工程 名称 | 主要内容 | 界面划分 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 达钢搬迁升级项目-烧结单元-主体工程（标段一） | 一、2条带式烧结生产线总体优化设计（包括其他标段设计后的烧结单元总体优化布置）。 二、燃破系统（2条生产线共用）。 三、配料系统（2条配料槽同室并列）。 四、混合系统及混合湿式除尘系统（2条混合系统共用1套湿式除尘）。 五、烧结、冷却系统。 六、成品筛分系统（2条生产线共用1室）、成品矿中间仓。 七、机头电除尘系统（含电除尘输灰系统，不含气力输送系统）。 八、主抽风机系统。 九、给排水系统（不含循环泵站）。 十、消防系统：除脱硫脱硝系统之外的烧结单元消防系统。 十一、烧结单元的能源介质管网。 十二、胶带机输送系统。 十三、烧结单元供配电系统、电气控制及仪表自动化系统、通信及监控系统等。 十四、所辖系统设备基础、房屋建筑，运输通廊、转运站、电缆桥架等。 十五、值班室、厕所、检修间、备件室、巡检室、高低压配电室、集中控制室、烧结杯实验室等。 十六、所辖区域吊装设备设施。 十七、烧结矿取制样装置。 十八、物料及能源计量装置。 十九、空调通风系统。 二十、除脱硫脱硝区域外的烧结单元道路、绿化等。 二十一、本标段不含余热发电系统、脱硫脱硝系统、环境除尘系统。 | 一、接口： （一）综合原料场单元输送烧结物料接口在烧结单元红线外C2转运站（该转运站属综合原料场单元）。 （二）高炉返矿接口在烧结单元配料槽旁转运站（该转运站属综合原料场单元）。 （三）高炉返焦（包括焦化焦丁）接口在烧结单元燃料破碎室旁转运站（该转运站属综合原料场单元）。 （四）焦化除尘灰罐车运输至烧结单元配料槽。 （五）成品烧结矿，送至炼铁单元槽前转运站（该转运站属于炼铁单元）。 （六）生石灰粉采用气力输送至烧结单元配料槽（由石灰单元负责）。 （七）能源介质在红线外1米。 （八）循环冷却水进水接口循环泵站外1米；回水接口在循环泵站。 （九）采用送电制。 二、甲供设备： （一）烧结机台车255台、头尾星轮装置2套、柔性传动装置2套、圆辊给料机2台。 （二）单辊破碎机2台。 （三）主抽风机4台。 （四）对辊破碎机2台、四辊破碎机1台。 （五）配料圆盘给料机10台。 |  |

2.主要技术要求（详见技术规格书）。

（二）验收标准：按技术规格书要求验收。

四、资质要求

（一）具有工程设计冶金行业甲级及以上资质。

（二）近十年具有新建带式烧结工程一套及以上EPC总承包有效业绩，且已竣工（提供合同首尾页、体现工程概况页及能证明已竣工的相关材料）。

（三）必须具有安全生产许可证，并在有效期范围内。

（四）拟任本项目的项目经理具备一级建造师资格。

（五）拟任本项目的总设计负责人具备相关专业高级技术职称。

（六）具有良好的银行和商业信誉，没有处于被责令停业、财产被接管和破产状态。

（七）与招标方存在利害关系可能影响招标公正性的法人、其他组织或者个人，不得参加投标。单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，不得参加同一标段投标或者未划分标段的同一招标项目投标。

五、投标方提交的资格证明文件

（一）资质材料如下，需加盖单位公章。

1.最新有效的企业法人营业执照副本复印件,有特殊行业要求的，也需提供特殊行业运营资质。

2.法定代表人身份证明书（需注明身份证号码）、法定代表人授权委托书原件、法定代表人和委托代理人身份证复印件。

3.企业资质证明材料。

4.开户许可证复印件及投标方开票信息。

5.投标方有效业绩。

（二）提交时间：报名时提交。

（三）提交方式：现场提交或电子邮件提交（电子邮件主题及报名资料文件名命名格式为：投标项目+投标单位全称）。

（四）根据公司相关要求，同时也为每个投标方提供公平、公正的招投标环境，投标方须填写承诺书（附后），会同报名资料一起提交招标方。

六、投标方式

招标方对投标方提交的资质材料进行审查，向审查合格的投标方通过电子邮件或信件邮寄方式发出招标邀请函，接到招标邀请函的投标方请按邀请函要求的时间，分别缴纳相应投标保证金和招标服务费。招标结束后，中标单位的投标保证金可转为合同履约保证金，合同履约保证金不足部分应予以补齐，未中标单位的投标保证金在宣标后十五个工作日内一次性退还（无息），无论中标与否招标服务费不退还。

七、投标须知

（一）招标公告发布时间：2022年4月12日至2022年4月26日。

- 报名截止时间：2022年4月26日。

- 计划开标时间：2022年6月中下旬（以招标邀请函为准）。

（四）发布公告的媒介。

本次招标公告www.dasteel.cn和www.mysteel.com网上公开发布，因轻信其他组织、个人或媒体提供信息而造成损失的，招标方概不负责。

（五）投标报名地点。

报名地点：达州钢铁搬迁项目指挥部办公楼208室，如不能现场报名可提供报名材料电子版后通过电话报名。

八、招标方信息

（一）单位名称：四川省达州钢铁集团有限责任公司。

（二）联系地址：四川省达州市西河路25号。

（三）邮箱地址：dgbqbidding@163.com。

（四）联系人：肖鹏：19511802020；徐光军：19511803089；

何蜀通：19511804366。

（五）审监法务部监督电话：19511804359。

四川省达州钢铁集团有限责任公司

公告时间：2022年4月12日

法定代表人身份证明书

兹证明     （身份证号：        ）是我单位的法定代表人，任董事长(或总经理)职务。

特此证明

单位名称(公章)：

年  月  日

法定代表人授权委托书

四川省达州钢铁集团有限责任公司：

我公司是中华人民共和国合法企业，企业地址：______________________。

法定代表人__________特授权___________（身份证号：  ）代表我公司全权办理针对贵公司______________________招标活动的投标、谈判、签约（办理结算）等相关工作，并签署全部的有关文件、协议及合同等。

我公司对被授权人签名的上述相关文书负全部责任。

本授权书有效期：______年_____月_____日至_____年_____月____日。

在撤销本授权的书面通知到达贵公司之前，本授权书在授权期限内有效。被授权人在授权书有效期内签署的所有文书，不因授权的撤销而失效。

被授权人无转委托权。

被授权人签字：__________    法定代表人(签字)：___________

身份证号：______________   身份证号：____________________

职务：_________________       职务：___________________

电话：_________________       电话：____________________

单位名称： (公章)

年    月    日

承诺书

四川省达州钢铁集团有限责任公司：

我公司自愿参与贵公司                项目的投（议）标，现承诺如下：

一、我公司将遵循公平、公正、公开及诚实信用的原则参加本项目投（议）标，理解并接受贵公司的开标、评标、定标等相关规定。

二、我公司按本项目招（议）标公告要求提供的所有法人资料及有关材料均真实有效、合法持有，不存在失效、虚假的情况。

三、严格遵守贵公司的有关规定，投（议）标中不围标、不串标、不泄标，以及不排挤其他投标人参与公平竞争。

四、在本项目投（议）标有效期之内不撤回投标，中标后在贵公司规定的期限内签订合同，全面履行合同义务。

若违反上述承诺内容，我公司自愿接受贵公司处理（如：取消投标中标资格、没收投标或履约保证金），并承担由此造成贵公司的经济损失赔偿及法律责任。

承诺单位（公章）：

法定代表人或委托代理人（签名）：

日期：    年   月   日